## Slide 1
Les marques de balisage
Région de navigation
Marques latérales
Marques cardinales
Autres marques
Balisage des plages

## Slide 2
Système de balisage maritime de l’AISM, régions A et B
L'Association internationale de signalisation maritime
Région A : en revenant au port
Région B : en sortant du port
Région de navigation

## Slide 3
Marques latérales
Marques latérales
Babord
Cylindrique
Rouge
Tribord
Conique
Vert
BaCyRouge et TriCoVert

## Slide 4
Marques latérales de chenal préféré
Préféré
Préféré
Marques latérales

## Slide 5
Les marques cardinales sont au nombre de quatre et servent à baliser un danger par rapport à un point cardinal.
Marques Cardinales
Danger
La disposition des couleurs et des triangles indique de quel côté laisser la balise
OUEST
WEST
SUD
SOUTH
EST
EAST
NORD
NORTH
EST
AST
Les triangles indiquent la position de la couleur noire
Marques cardinales

## Slide 6
Marques Cardinales
Danger
Marques cardinales

## Slide 7
Marque de danger isolé
Une marque de danger isolé indique un danger isolé d’étendue limitée autour duquel les eaux sont saines.
Autres Marques

## Slide 8
Marque spéciale
Autres Marques
Ces marques n’ont pas pour but principal d’aider la navigation mais elles indiquent une zone spéciale ou une configuration mentionnée dans les documents nautiques appropriés.

## Slide 9
Marque d’eau saine
Autres Marques
Une marque d’eaux saines indique que les eaux sont saines tout autour d’elle.
Une marque d’eaux saines sert à définir l’axe d’un chenal et le milieu du chenal.

## Slide 10
Marques de dangers nouveaux
Autres Marques
L’expression « danger nouveau » est utilisée pour désigner les obstructions découvertes récemment qui ne sont pas encore indiquées dans les documents nautiques.
Les dangers nouveaux sont généralement signalés par des marques cardinales ou latérales, parfois par des marques de danger isolé. Une bouée d’épave en cas d’urgence peut également être utilisée
Si le service responsable estime que le danger est particulièrement grave, au moins une des marques utilisées est doublée aussitôt que possible.

## Slide 13
Région A
Région B

## Slide 14
Balisage des plages en mer
Balisage des plages
ZRUB : Zone Réservée Uniquement à la Baignade
ZIEM : Zone Interdite aux Embarcations à Moteur
Les zones de protection définies peuvent être :
- réservées exclusivement aux baigneurs.
- interdites aux engins à moteurs.
- affectées à tel ou tel type d’activité.

## Slide 15
Balisage des plages à terre
Balisage des plages